LED - ZENTRALBATTERIELEUCHTE 230 V

nach DIN EN 60598 - 2 - 22

für Deckeneinbau in Zwischendecken,

zum Ausleuchten der Rettungswege und Antipanikflächen

Typ: DE83ZLL-2-1

Netz - Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Batterie - Anschlussspannung: 220 V DC + 25 / - 20 %,

Batterieanschlussleistung: 4,9 W,

Temperaturbereich: - 10 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40, bei Einbau in geschlossene Decken,

Schutzklasse: II,

Lichtstrom: 470 lm,

Ausleuchtung gemäß Lichtverteilungskurve und Abstandstabellen,

[   ] DE83ZLL-2-a

mit mindestens 2 Stück Power - LED,

mit asymmetrischen Linsen,

Lichtstrom: 470 lm,

[   ] DE83ZLL-2-s

mit mindestens 2 Stück Power - LED,

mit symmetrischen Linsen,

Lichtstrom: 470 lm,

[   ] DE83ZLL-1-a

mit 1 Stück Power - LED,

mit asymmetrischer Linse,

Lichtstrom: 240 lm,

[   ] DE83ZLL-1-s

mit 1 Stück Power - LED,

mit symmetrische Linse,

Lichtstrom: 240 lm,

Gehäuse:

Leuchtengehäuse: Aluminium, strukturweiß beschichtet (RAL 9003),

mit 2 Stück - Klemmfedern,

wahlweise in folgenden Ausführungen:

[   ] Deckengehäuse quadratisch: L = 88 x B = 88 x T = 2 (mm),

LED - EVG 230 V AC/DC, stromgeregelt,

Elektronik - Gehäuse aus Polycarbonat,

zum Einlegen in die Zwischendecke,

IP 40, mit Zugentlastungen, oder

[   ] Deckengehäuse rund: D = 88 x T = 2 (mm),

LED - EVG 230 V AC/DC, stromgeregelt,

Elektronik - Gehäuse aus Polycarbonat,

zum Einlegen in die Zwischendecke,

IP 40, mit Zugentlastungen,

Montageart:

- Deckeneinbau,

optionale Ausstattungen:

[   ] Multifunktionsbaustein,

[   ] NEA - Überwachungsbaustein,

- 2 -

- 2 -

[   ] Sonderfarbe RAL ................,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt,

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die lichttechnische Gleichwertigkeit ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________