LED - EINZELBATTERIELEUCHTE

nach DIN EN 60598 - 2 - 22 und DIN 4844

Rettungszeichenleuchte

Typ: C4ELL-7-13

Erkennungsweite: 30 m nach DIN 4844,

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 43 / IP 54,

Schutzklasse: I / II,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe im Netzbetrieb: 500 cd/m2,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens:

für Wandmontage:	  7 Stück SMD - LED,

für Deckenmontage:	13 Stück SMD - LED,

NiCd - Hochtemperatur - Akku,

Einzelbatterieelektronik mit:

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- mit 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden,

[   ] 8 Stunden,

Gehäuse:

Kunststoff, weiß mit opaler Abdeckung

und Hinweissymbole nach (PU / PL / PR) DIN 4844,

Hinweissymbole an Fluchtweg anpassen!

Abmessungen:

Wandmontage:		L = 335 x H = 160 x T =   70 (mm),

Deckenmontage:	L = 335 x H = 160 x T = 103 (mm),

Montagearten:

[   ] Wandmontage, Schutzklasse II,

[   ] mit Wandausleger, Schutzklasse I,

[   ] Deckenmontage mit Deckenschiene, Schutzklasse I,

[   ] mit 0,3 m Pendelpaar, Schutzklasse I,

[   ] mit 0,5 m Pendelpaar, Schutzklasse I,

[   ] mit 1,0 m Pendelpaar, Schutzklasse I,

[   ] mit 2 Ösen für Kettenabhängung, Schutzklasse I,

optionale Ausstattungen:

[   ] zertifizierte klare Ballschutzabdeckung für Wandmontage,

[   ] Erweiterung auf IP 54,

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Fabrikat:	HEINRICH NOTSTROM - ANLAGEN,

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM - ANLAGEN

Tel.: 037203 / 4295 und 4902,

- 2 -

- 2 -

Fax: 037203 / 4903,

http://www.heinrich-notstromanlagen.de,

E - Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de,

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________