LED - ZENTRALBATTERIELEUCHTE 24 V

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN 4844 und DIN EN ISO 7010

Rettungszeichenleuchte

Typ: B2ZLL-4-24

Diese Leuchte ist Bestandteil des dezentralen

Notlichtversorgungssystems für LED - Leuchten, Typ: LLS 24.

Erkennungsweite: 22 m nach DIN 4844 - 2,

Batterienennspannung: 24 V DC + 25 / - 31 %,

Stromaufnahme im Batteriebetrieb: 0,13 A,

Temperaturbereich: - 10 ° C bis + 40 ° C,

Schutzklasse: III - SELV,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe: 500 cd/m2,

[   ] Schutzart: IP 40,

[   ] Schutzart: IP 65,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens 4 Stück SMD - LED,

LED - EVG 24 V DC, spannungsgeregelt mit

Mischbetrieb,

Leuchtmittelüberwachung,

nachregelnde Sekundärspannung

auf Nennspannungsniveau im Batteriebetrieb,

Netz- und Batteriebetrieb getrennt dimmbar,

Gehäuse:

Feinblech, strukturweiß beschichtet (RAL 9003),

opale Scheiben mit Hinweissymbol (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844, Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen: L = 265 x H = 150 x T = 55 (mm),

Montagearten:

[   ] Wandmontage direkt,

[   ] Deckenmontage direkt,

optionale Ausstattungen:

[   ] zertifizierte Ballschutzleuchte, nur für Wandmontage,

[   ] Sonderfarbe RAL ................,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt,

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 – 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________