LED - ZENTRALBATTERIELEUCHTE 230 V

nach DIN EN 60598 - 2 - 22

für Deckeneinbau in Zwischendecken,

zum Ausleuchten der Rettungswege und Antipanikflächen

Typ: DE54ZLL-22-H

Netz - Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Batterie - Anschlussspannung: 220 V DC + 25 / - 20 %,

Batterieanschlussleistung: 12,6 W,

Temperaturbereich: - 10 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: II,

Lichtstrom: 1.560 lm,

Lichtverteilung: symmetrisch,

Ausleuchtung gemäß Lichtverteilungskurve und Abstandstabellen,

Gehäuse:

Deckeneinbaugehäuse: Aluminium,

mit 2 Stück - Klemmbügel,

Blende: weiß (RAL 9016),

klare Acrylglasplatte mit 8 mm Stärke,

Maße der Blende: L = 445 x B = 110 x H = 13 mm,

Deckenausschnitt: L = 405 x B = 85 x H = 85 mm,

LED - EVG 230 V AC/DC, stromgeregelt,

Montageart: Deckeneinbau,

optionale Ausstattungen:

[   ] Multifunktionsbaustein,

[   ] NEA - Überwachungsbaustein,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt,

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die lichttechnische Gleichwertigkeit ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________